Muster LV für pipe - Verfahren mit Kurzrohr

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01          Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten

01.001.                         1,000 psch         			     0,00                0,00

Baustelleneinrichtung

Zugvorrichtungen, Gerätschaften und Material zur

vertragsgemäßen Durchführung der Leistung auf die

Baustelle bringen und bereitstellen. Die Auswahl der

Zugeinheit bezüglich der notwendigen Zugkräfte					  	 obliegt dem Auftragnehmer und ist den örtlichen

Gegebenheiten anzupassen.

01.002.                         1,000 psch        			      0,00                0,00

Geräte vorhalten

Zugvorrichtungen, Gerätschaften und Material während

der gesamten Baumaßnahme vorhalten.

01.003.                         1,000 psch         			     0,00                 0,00

Räumen der Baustelle

Abtransport aller Baugeräte und Maschinen und den Rückbau

benutzter Lagerflächen in den ursprünglichen Zustand.

Der Auftragnehmer hat für die in Anspruch genommenen

Flächen durch den jeweiligen Eigentümer ein

Entlastungsschreiben dem AG zur Abnahme vorzulegen.

01.004.                         1,000 psch        			     0,00                 0,00

Sicherung der Baustelle

Sicherung der Baustelle gemäß verkehrsrechtlicher

Anordnung. Anmeldung der Baumaßnahme bei den

zuständigen Behörden. Einholung von Spartenplänen und

Anschlussgenehmigungen. Diese Leistung beinhaltet nur

die Sicherung der Baustelle  für die reine Rohrbauleistung;

nicht für auszuführende Tiefbauleistungen.

01.005.                         0,000 m            			     0,00                0,00

Kanalvorflut

Aufrechterhaltung der Kanalvorflut während der

gesamten Baumaßnahme

Einrichten, Vorhalten, Abbauen und Umbauen der

kompletten Pumpeneinrichtung. Die Größe der Pumpen-

anlage ist dem örtlichen Bauzustand anzupassen und vor

Baubeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen.

01.006.                         0,000 m            			     0,00                0,00

Rohrleitungsreinigung

Altrohrleitung (Regen- /Schmutz- /Mischwasserkanal)

mechanisch reinigen, Spülgut aufsaugen und

abtransportieren. Kanalrohre durch Einsatz eines kombinierten

Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges reinigen. Vorhalten und

Betreiben sämtlicher Geräte und Hilfsmittel, sowie An- und Abfahrt 	  	  	 sämtlicher Fahrzeuge und Geräte für die Reinigung der Haltungen.

Die Reinigung ist dem Altrohrzustand anzupassen und mit

dem Auftraggeber abzustimmen

Übertrag:            0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag:          0,00

01.007.                         0,000 St           			     0,00                0,00

Schachtreinigung

Sohle, Berme und Wandung, maschinell oder von Hand

mittels Wasserhochdruckreiniger säubern. Material

abstrahlen bis auf den festen, tragfähigen Untergrund.

01.008.                         0,000 m            			     0,00                0,00

Inspektion der Kanäle mittels einer TV-Anlage

einschl. Vorhalten und Betreiben der TV-Anlage

sowie Anfertigung einer Videoaufzeichnung und eines

Untersuchungsberichtes (analog und digital), sowie An-

und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte für die

Inspektion der Kanäle. Die Videoaufzeichnung muss deutlich

die Anbindung der Anschlussleitungen an den Kanal zeigen,

d.h. von den Abzweigen/Stutzen je ein Foto aus mind.

zwei verschiedenen Blickwinkeln erstellen.

01.009.                         0,000 t            			    0,00                0,00

Das vorentwässerte Spülgut aus Kanälen und Schächten,

Abfallschlüssel AVV 190801 ist gemäß vorbereitetem

Nachweis des AN zu entsorgen.

Die Entsorgungsgebühren werden vom AG gegen Vorlage

der entsprechenden Nachweise erstattet. Die Deponiebelege

(Wiegescheine) sind zur Abrechnung vorzulegen.

Spülgut aus Kanälen und Schächten in Behältern lagern,

einschließlich Aufstellen, Vorhalten und Abtransportieren der

Container, Transportentfernung einfache Strecke bis zu 20 km 	  	 	                   	  Entsorgungsstelle transportieren.

Entsorgungsstelle:        .................................................

(vom Bieter einzutragen)

In den Einheitspreis sind die Kosten für die Vorentwässerung,

den Transport.

--------------------

Summe: 01. Baustelleneinrichtung, vorbereitend                 		   0,00

==============

02          Erdarbeiten für Baugruben

02.001.                         0,000 m²           			   0,00              0,00

Wiederherstellen der Oberflächen

Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen

bei Baugruben in den ursprünglichen Zustand.

Die Oberfläche ist vor Baubeginn gemeinsam mit dem

Auftraggeber zu dokumentieren.

Übertrag:           0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag:          0,00

02.002.                         0,000 St           			    0,00                 0,00

Zielbaugrube

Herstellen der Zielbaugrube und Vorbereitung der Grube

für den Einbau der Zugmaschine (siehe beigefügte Skizze).

Einschließlich Wiederverfüllen der Baugrube sowie

Lieferung und lagenweise Verdichtung des Verfüllmaterials.

02.003.                         0,000 St          			   0,00                 0,00

Startbaugrube

Herstellen der Startbaugrube für den Einzug des

vorbereiteten Langrohrstranges bzw. für den Einzug von

verspannten Kurzrohren (siehe beigefügte Skizze).

Einschließlich Wiederverfüllen der Baugrube sowie

Lieferung und lagenweise Verdichtung des

Verfüllmaterials.

*** Bedarfsposition

02.004.                         0,000 St           			  0,00                  NEP

Bergebaugrube

Herstellen einer Bergebaugrube für den Kalibrierkopf bei

unvorhergesehenen Hindernissen in der Rohrleitung.

Einschließlich Wiederverfüllen der Baugrube sowie

Lieferung und lagenweise Verdichtung des

Verfüllmaterials.

02.005.                         0,000 St           			  0,00                0,00

Zwischenbaugrube

Herstellen von Zwischengruben für die sichere Anbindung

von Hausanschlüssen in offener Bauweise; einschließlich

Wiederverfüllen der Baugrube sowie Lieferung und lagenweise

Verdichtung des Verfüllmaterials.

*** Bedarfsposition

02.006.                         0,000 m³           			  0,00                 NEP

Mehraushub

Zulage zu den Positionen Baugruben für eventuell

anfallenden Mehraushub, wenn aus verfahrenstechnischen

bzw. bodenmechanischen Gründen die vorgenannten Gruben

größer dimensioniert werden müssen.

02.007.                         0,000 m²           			  0,00                0,00

Baugrubenverbau

Verbau für Baugruben entsprechend statischen und

konstruktiven Erfordernissen herstellen. Die Vorschriften

der DIN, BG und UVV sind zwingend einzuhalten.

Übertrag:           0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag:          0,00

*** Bedarfsposition

02.008.                         0,000 m³           			   0,00                  NEP

Boden abfahren

Überschüssigen Boden der Baugruben von der Baustelle

abfahren und auf einer zugelassenen Deponie entsorgen.

Die Deponiegebühr ist in EP einzurechen.

--------------------

Summe: 02. Erdarbeiten für Baugruben                           		     0,00

===============

03          Schachtarbeiten bei geschlossener Bauart

03.001.                         0,000 St           			 0,00                 0,00

Maschinenschacht vorbereiten

Schachtbauwerk für den Einbau der Zugeinrichtung

vorbereiten. Dazu Gerinne in Höhe Rohrsohle ausstemmen

und Planum vorbereiten. Bauschutt geht in Besitz

Auftragnehmers über und wird von der Baustelle

abgefahren; inklusive fachgerechter Wiederherstellung des

Gerinnes der Abwasserleitung sowie sämtlicher

erforderlicher Nebenarbeiten.

03.002.                         0,000 St           			0,00                 0,00

Montageschacht vorbereiten

Schachtbauwerk für den Einbauvorgang der Kurzrohre im

pipe-Verfahren vorbereiten. Dazu Gerinne ausstemmen und

Planum vorbereiten. Bauschutt geht in Besitz des Auftrag-

nehmers über und wird von der Baustelle abgefahren;

inklusive fachgerechter Wiederherstellung des Gerinnes

der Abwasserleitung sowie sämtlicher Nebenarbeiten.

03.003.                         0,000 St           			 0,00                0,00

Zwischenschacht vorbereiten

Schachtbauwerk (Zwischenschacht) für das Durchfahren vom

Rohrstrang im pipe-Verfahren vorbereiten. Dazu Gerinne

ausstemmen und Planum vorbereiten. Bauschutt geht in

Besitz des Auftragnehmers über und wird von der Baustelle

abgefahren; inklusive fachgerechter Wiederherstellung des

Gerinnes der Abwasserleitung sowie sämtlicher

erforderlicher Nebenarbeiten.

*** Bedarfsposition

03.004.                         0,000 St           			 0,00                 NEP

Verdeckter Schacht

Freilegen des verdeckten Schachtes nach Erfordernis.

Darin enthalten: Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten,

Erdarbeiten, Hochbord und Rinnenbandarbeiten etc. in

fertiger Arbeit.

Übertrag:          0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag:          0,00

03.005.                         0,000 Stck         			  0,00                   0,00

Einmündungen des Neurohres am Anfangs- bzw.

Endschacht der jeweiligen Sanierungsstrecke

zuschneiden und absolut wasserdicht und

korrosionssicheren Verbindung an der Zulauf- bzw.

Ablaufseite der Schächte einpassen

Den Übergang zum vorhandenen Gerinne mit einer

kunststoffmodifierten Spachtelmasse angleichen.

Lieferung aller Materialien und Hilfsmittel.

Der Materialverbrauch für die Spachtelung der

Übergangsstellen ist in die Position mit einzurechnen.

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Verfahren:

......................................................

vom Bieter einzutragen

Material:

......................................................

vom Bieter einzutragen

--------------------

Summe: 03. Schachtarbeiten bei geschlossener Bauweise             	     0,00

=================

04          Robotereinsatz

04.001.                         0,000 m            			0,00                    0,00

Einmessen

Exaktes Einmessen der vorhandenen Hausanschlüsse in der

vorhandenen Altrohrtrasse.  Die Ergebnisse sind zu

dokumentieren. Verfahren nach Wahl des Auftragnehmers.

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Verfahren:

......................................................

vom Bieter einzutragen

04.002.                         0,000 St           			0,00                   0,00

Seitenzuläufe zurückfräsen

In den zu erneuernden Hauptkanal einragende Seitenzuläufe

(ab DN 100 bis 150) mittels Robotertechnik bis auf die

Rohrinnenwand des Hauptkanals bündig zurückfräsen,

einschl. aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen

sowie der An- und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte.

Die Arbeitsergebnisse sind mit der TV-Kamera zu

dokumentieren.

Übertrag:           0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag:          0,00

04.003.                         0,000 m            			  0,00                   0,00

Videobefahrung

Videobefahrung im fertigen Kanal durchführen.

Aufnahmen auf VHS-Kassetten oder DVD.

04.004.                         0,000 m            			  0,00                   0,00

Auffüllung der Unterbögen mittels hydraulisch

abbindenden Materials o. gleichwertig, zur Begradigung

der Inlinerstrecke während des Kaliberberstens.

Ausgleich von Höhen bis 3 cm.

Verfahren nach Wahl des Auftragnehmers.

Zwischen Einbringen des Materials und dem

Kaliberbersten sollen mind. 8 Tage liegen.

Unterbögen Stationierung (in Fließrichtung):

ú       .....m - .....m

ú       .....m - .....m

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Material:

…...........................………

vom Bieter einzutragen

Verfahrensbeschreibung:

....................................

vom Bieter einzutragen

--------------------

Summe: 04. Robotereinsatz                                      			    0,00

===============

05          karo-san pipe-Verfahren

05.001.                         0,000 m           			0,00                    0,00

pipe-Verfahren mit Kurzrohren

Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung DN .......

durch Einziehen von Kurzrohrmodulen (karo-san pipe-

System oder gleichwertig) einschließlich des

Auskalibrierens von Deformationen und Versätzen (bis

30% des Rohrquerschnitts) während des Rohreinzuges.

Altrohr:            DN ........ ......

Neurohr:          Da ........ x ……,. mm

Durchmesser Kalibrierkopf: ......  mm

Übertrag:          0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

Übertrag:          0,00

Abgegolten ist hiermit die reine Einzugsleistung mit

den zugehörigen Nebenarbeiten sowie das Verspannen

der Kurzrohrmodule. (Vergütung des Rohrmaterials siehe

Extraposition)

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Maschinentyp:

..............................................

vom Bieter einzutragen

Zugkraft:

..........(to.)

vom Bieter einzutragen

Die Qualifikation des Bieters ist durch ein Zertifikat nach

RAL-GZ 961 "Herstellung und Instandhaltung von

Abwasserleitungen und -kanälen" in der Gruppe S51.05 nachzuweisen.

05.002.                         0,000 m            			0,00                       0,00

pipe-Verfahren mit Langrohren

Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung

durch Einziehen eines kleiner dimensionierten, eng

anliegenden Langrohrstranges bestehend aus verspannten

oder geschweißten Langrohrmodulen mit dem karo-san pipe-Verfahren;

einschließlich dem Auskalibrieren von Deformationen und

Versätzen während des Rohreinbaus.

Altrohr:   DN

Neurohr: PP-HM Da       x       mm

Die Qualifikation des Bieters ist durch ein Zertifikat nach

RAL-GZ 961 "Herstellung und Instandhaltung von                               		  	 Abwasserleitungen und -kanälen" in der Gruppe S51.05

nachzuweisen.

Abgegolten ist damit die reine Rohrbauleistung sowie

das Verspannen der Kurzrohre aus dem Schachtbauwerk

oder Baugrube heraus.(Vergütung des Rohrmaterials siehe

gesonderte Position)

05.003.                         0,000 m            			0,00                     0,00

pipe-Verfahren mit Querschnittsaufweitung

Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung durch

Einziehen eines größer dimensionierten Rohrstranges

bestehend aus verspannten Rohrmodulen mit

Steckmuffenverbindung in den aufgeweiteten

Kanalquerschnitt mit dem karo-san pipe-Verfahren;

einschließlich Einzug von verspannten Rohren mit

Steckmuffenverbindung in den aufgeweiteten

Kanalquerschnitt.

Übertrag:             0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    			EP(EURO)         GP(EURO)

Übertrag:          0,00

Altrohr:   DN ……..

Neurohr: PP-HM Da …….   x …….   mm

Abgegolten ist damit die reine Rohrbauleistung sowie das

Verspannen der Kurzrohre aus dem Schachtbauwerk

oder Baugrube heraus. (Vergütung des Rohrmaterials siehe

gesonderte Position)

05.004.                         0,000 St           			0,00                     0,00

Umsetzen der Zugeinheit

Umsetzen der Zugeinheit von Schacht zu Schacht

bzw. von Grube zu Grube bis ca. 150 m Abstand.

05.005.                         0,000 psch         			0,00                     0,00

Die während des Rohreinzuges auftretenden Kräfte

werden kontinuierlich aufgezeichnet, dokumentiert und

in Echtzeit ausgewertet.

Es wird darüber ein Kraft-Weg-Diagramm nach dem Verfahren

karo-san oder gleichwertig erzeugt.

Alle Ergebnisse werden dokumentiert und der Bauleitung

übergeben

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Verfahren:

..............................................

vom Bieter einzutragen

05.006.                         0,000 m            			0,00                     0,00

Verbleibenden Ringraum mit Zementmörtelsuspension

verfüllen und eingezogenen Inliner gegen Auftrieb

sichern, inkl. aller benötigten Materialien und Geräte

im Verfahren karo-san pipe oder gleichwertig.

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Verfahren:

..............................................

vom Bieter einzutragen

Verfüllmaterial:

.......................... ...........................

vom Bieter einzutragen

--------------------

Summe: 05. karo-san pipe-Verfahren                             		                 0,00

=============

Position (OZ)                   Menge Einh.    		    	EP(EURO)         GP(EURO)

06        Rohrlieferung

Die angebotenen PP-Kurzrohrmodule müssen in Anlehnung an

DIN 8077 hergestellt sein und deren Maßen und Toleranzen

entsprechen. Für die Produktion der Rohrmodule muss ein

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001

nachgewiesen werden. Eine geforderte Dichtheitsprüfung

nach DIN EN 1610 ist nach dem Einbau der Kurzrohrmodule

durchzuführen. Die Prüfunterlagen sind dem Auftraggeber

auszuhändigen.

06.001.                         0,000 m            			0,00                     0,00

Kurzrohre aus PP-HM

PP-R Modul (karo-san pipe Rohr oder gleichwertig) für das

grabenlose pipe-Verfahren, mit integrierten

Lippendichtung und längskraftschlüssiger Verbindung. Die

Rohre sind nach DIN 8077 hergestellt und geprüft. Die

Auslegung der Rohrwanddicke erfolgt nach statischen und

hydraulischen Erfordernissen gemäß ATV Arbeitsblättern

A 127 und A 110.

Rohrabmessungen: DA ……  x ……   mm SDR 17,4

Gesamt-/Baulänge: ……… - ……… mm

Bei Kurzrohreinbau aus vorhandenen Schächten

Modullänge max. 500 mm

06.002.                         0,000 m            			0,00                     0,00

Langrohre

PE- Rohre mit Schutzeigenschaften für das grabenlose

pipe-Verfahren. Die Rohre sind nach DIN 8077 hergestellt

und geprüft. Die Auslegung der Rohrwanddicke erfolgt

nach statischen und hydraulischen Erfordernissen gemäß                                      	  ATV Arbeitsblättern A 127 und A 110.

Rohrabmessungen: DA     x    mm

Gesamt-/Baulänge: ……… - ……… mm

--------------------

Summe: 06. Rohrlieferung                                      			     0,00

================

07          Netzeinbindung

07.001.                         0,000 St           			0,00                      0,00

Einbindung der Schachtanschlüsse

Einmündungen des Neurohres an den Schächten der

jeweiligen Sanierungsstrecke zuschneiden und wasserdicht

an der Zulauf- bzw. Ablaufseite der Schächte einpassen.

Den Übergang zum vorhandenen Gerinne mit einem

Spezialmörtel angleichen.

Übertrag:      	      0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    		    	EP(EURO)         GP(EURO)

Übertrag:      0,00

07.002.                         0,000 St           			0,00                      0,00

Einbindung der Zwischenschächte

Eingezogenen Rohrstrang im Bereich der durchfahrenen

Schächte auf Höhe der vorhandenen Gerinne aufschneiden

und anpassen. Die Übergänge des aufgeschnittenen

Neurohres sind wasserdicht herzustellen.

07.003.                         0,000 St           			0,00                      0,00

Einbindung der Baugruben

Einbinden der neu verlegten Leitung an die

vorhandene Rohrleitung im Bereich der Start-, Ziel- und

evtl. vorhandener Bergebaugruben; einschließlich der

erforderlichen Rohrschnitte und sämtlicher Nebenarbeiten.

Nach Abschluss der Einbindung neuen Leitungsabschnitt

wieder in Betrieb nehmen. Die verwendeten Rohrstücke sind

in die Einheitspreise der Positionen für Rohrlieferung

einzurechnen.

--------------------

Summe: 07. Netzeinbindung                                      			       0,00

===============

08          Hausanschlussanbindung

08.001.                         0,000 St           			0,00                      0,00

grabenlose Hausanschlussanbindung

Wiederanschluss der Hausanschlussleitung, Nach erfolgtem

Einzugvorgang Leitung im Bereich des Hausanschlusses

auffräsen und mittels Verpresstechnik auf Epoxydharz-

oder Silikatharzbasis (System karo-san oder gleichwertig)

dicht anbinden.

B i e t e r a n g a b e n:

=========================

Verfahren:

..............................................

vom Bieter einzutragen

Bem.: Bei der grabenlosen Anbindung von Seitenzuläufen

wird die Verpresstechnik empfohlen, da hier der minimale

Ringspalt zwischen Alt- und Neurohr zusätzlich verdämmt wird.

Übertrag:             0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    		    	EP(EURO)         GP(EURO)

Übertrag:             0,00

08.002.                         0,000 St           			0,00                      0,00

offene Hausanschlussanbindung

Offene Anbindung der Hausanschlüsse:

Liefern und aufschweißen eines PP Hausanschluss-Sattels

mit DA 160 inkl. markieren, anbohren, reinigen, fixieren

und verschweißen.(Der Rohrabschnitt muss zur Befestigung

des Sattels umlaufend freigelegt sein - bauseits)

--------------------

Summe: 08. Hausanschlußanbindung                                      	      0,00

==============

09          Druckprobe

09.001.                         0,000 m            			0,00                     0,00

Druckprobe

Druckproben nach ATV A 139/DIN EN 1610 bei Kanalrohren

durchführen, einschließlich Gestellung aller

erforderlichen Arbeitskräfte, Geräte und Hilfsmittel,

jeweils zwischen 2 Schächten.

--------------------

Summe: 09. Druckprobe                                          			      0,00

=================

10        Bemerkungen

Hindernisse im Rohr- oder Trassenverlauf, die einen Stillstand

der Arbeiten verursachen oder die Ausführung der Leistung

unmöglich machen, liegen im Verantwortungsbereich des AG. 	  	 	  	 Versorgungsleitungen, die sich in unmittelbarer Nähe der Trasse

befinden, sind auf Kosten des AG freizulegen bzw. umzuverlegen.		  	 (DIN 18319 Abschnitt 3.2)

Sollte aus Gründen der Trassenverhältnisse das pipe-Verfahren

technisch unmöglich werden, gehen die Mehraufwendungen zu

Lasten des Auftragsgebers inklusive der Kosten für eine eventuelle

Bergung der Technik.

Kolonnenstillstand, welcher vom Auftragnehmer nicht zu

vertreten ist, wird unabhängig vom Umfang der Behinderung

mit ...... €/Std. (netto) berechnet. Grundlage der

Berechnung sind Bautagesberichte und Regiestundennachweise

Baustellendokumentation

Ausführen der Baustellendokumentation. Die Dokumentation

muss mindestens enthalten: Durchführungsprotokoll,

Baustellentagesberichte, Protokolle über

Dichtheitsprüfungen sowie evtl. Schweißprotokolle.

Die Dokumentation ist dem AG in 2-facher Ausführung zu übergeben.

Zusammenstellung:

Titel 01: Baustelleneinrichtung				……………………..

Titel 02: Erdarbeiten für Baugruben                       	……………………..

Titel 03: Schachtarbeiten bei geschlossener Bauart          ……………………..

Titel 04: Robortereinsatz					………………………

Titel 05: karo-san pipe-Verfahren				………………………

Titel 06: Rohrlieferung					………………………

Titel 07: Netzeinbindung					………………………

Titel 08: Hausanschlussanbindung				………………………

Titel 09: Druckprobe						………………………

Angebotssumme ohne MwSt.                                		………………………

+19,00% MwSt.    						………………………                                      			                                                                 		     Angebotssumme mit MwSt.                           		  =============